VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHU ZMLUVY O DIELO A CENOVEJ PONUKY

v rámci obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka:

ZNÍžENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI HOKEJOVEJ HALy HAMiKOVO

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov:	 		HAMIKOVO O.Z

so sídlom: 			Hamuliakovo 555 90043 Hamuliakovo

v mene ktorej koná:	Martin Liška

IČO:  				42178665

DIČ: 				2023051448

Kontakt na účely OVS:

telefón: 0915137114

E-mail : verejnaobchodnasutaz@azet.sk

- Typ zmluvy:

Zmluva o dielo uzatvorená  podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. S úspešným uchádzačom podpísaný predložený víťazný návrh zmluvy o dielo. Návrh ZoD tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

- Miesto dodania predmetu zmluvy :

Obec Hamuliakovo

- Opis predmetu zmluvy a jeho rozsah:

Vyhlasovateľ požaduje vykonanie vykonanie diela: Zníženie energetickej náročnosti v hokejovej haly Hamikovo podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy – Opis predmetu obchodnej verejnej súťaže, konkrétne montážou novej chladiacej jednotky a zariadenia na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltických panelov

Obhliadka predmetu VOS

Vyhlasovateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu zmluvy a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín obhliadky je potrebné  dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne 1 deň vopred.

- Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.

- Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

- Rozpočtové náklady predmetu zmluvy:

Rozpočtové náklady sú limitované v maximálnej sume 450 000 EUR bez DPH

- Lehota na dokončenie predmetu zmluvy:

do 6 mesiacov od prevzatia staveniska

- Jazyk:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

- Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti  ponúk:

28.2. 2024 do 12:00 elektronicky na adresu verejnaobchodnasutaz@azet.sk, viazanosť ponúk – 1 rok od doručenia ponuky.

- Cena

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je  uchádzač  platiteľom DPH.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zmluvy, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zmluvy.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- výška DPH,

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

- Kritériá na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zmluvy v EUR bez DPH.

- Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia                                              podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny                            za dodanie predmetu zmluvy.

- Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zmluvy podľa bodu 2 vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zmluvy najnižšiu cenu.

4. Mimoriadne nízka ponuka alebo mimoriadne nízke stanovenie ceny tej-ktorej položky a neschopnosť jej zdôvodnenia vo výkazoch-výmer/rozpočte oproti rozpočtu stanovenom autorizovanou môže byť na základe posúdenia komisie pre hodnotenie návrhu zmluvy vyhodnotené ako neprimerané a ponuka môže byť z tohto dôvodu zo súťaže vyradená, čo bude odôvodnené v písomnej zápisnici z vyhodnotenia ponúk.

- Obsah ponuky:

a)	identifikačné údaje uchádzača

b)	ocenený výkaz výmer – súčasť prílohy č. 3 tejto výzvy

c) podpísaný a doplnený buď návrh Zmluvy o dielo konkrétne body vrátane príloh – príloha č. 2 tejto výzvy alebo iný návrh Zmluvy o dielo, ktorý by uchádzač považoval za výhodnejší

d) doklad preukazujúci oprávnenosť realizovať predmet zmluvy  (Živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR a pod.) - kópia

e) návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 tejto výzvy), podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 13. tejto výzvy, 	nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

- Ostatné informácie

Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami výzvy. Vyhlasovateľ požaduje od uchádzačov, aby predložená ponuka obsahovala ocenené položky v zmysle Výkazov výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 3 tejto výzvy.

V prípade, že v predložených podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality. V prípade, že uchádzač pristúpi k nahradeniu konkrétneho výrobcu v zmysle predchádzajúcej vety, je povinný o tom vo svojej ponuke vyhlasovateľa informovať.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, alebo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ukončiť súťaž ako neúspešnú. V prípade, že vyhlasovateľ zmení podmienky obchodnej verejnej súťaže, alebo ju zruší, oznámi túto skutočnosť všetkým prihláseným účastníkom písomnou formou.

V Hamuliakove dňa. 19.2. 2024

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 -  Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 3 – Opis obchodnej verejnej súťaže a výkazy výmer

Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia a technická správa

Príloha č. 1

Vyhlasovateľ :  HAMIKOVO O.Z

Predmet zmluvy:  Zníženie energetickej náročnosti v hokejovej haly Hamikovo

V Y H L Á S E N I E

plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

Obchodné meno uchádzača:

IČO :					DIČ :			IČ DPH :

telefón :				fax :			e-mail :

Adresa a sídlo:

Cena v eurách za celý predmet obchodnej verejnej súťaže :

| Predmet zmluvy | Cena bez DPH [EUR] | DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
| .............. |  |  |  |

Čestne vyhlasujeme, že

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

- uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielnych údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená;

- súhlasíme s podmienkami určenými vyhlasovateľom;

- nebudeme obmedzovať vyhlasovateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;

- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zmluvy členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na daný predmet obchodnej verejnej súťaže

- súhlasíme  s tým, že vyhlasovateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Pečiatka:

Príloha č. 3

Vyhlasovateľ: HAMIKOVO O.Z

Predmet zmluvy : Zníženie energetickej náročnosti v hokejovej haly Hamikovo

OPIS PREDMETU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je Zníženie energetickej náročnosti v hokejovej haly Hamikovo

Chladiaca jednotka pre ľadovú plochu

Kompaktná jednotka na chladenie ľadovej plochy pre vonkajšie umiestnenie vrátane hydraulického modulu. Jednotka sa skladá zo šiestich scroll kompresorov, vzduchom chladeného kondenzátora, výparníka s dvoma chladiacimi okruhmi, silového a riadiaceho rozvádzača a hydraulického modulu. Hydraulický modul obsahuje in-line čerpadlo, filter, expanznú nádobu, zatváracie, vypúšťacie, odvzdušňovacie a poisťovacie ventily.

Hlavné vlastnosti:

- Regulácia výkonu spínaním kompresorov 0/16/ 32/50/66/82/100%

- Riadenie ventilátorov kondenzátora

- Indikácia poruchových stavov

- Možnosť pripojenia monitorovacieho systému (príslušenstvo)

- Možnosť vybavenia čerpadla frekvenčným meničom (príslušenstvo)

- Možnosť vybavenia rekuperácie (príslušenstvo)

Technické parametre:

Chladiaci výkon: 304 kW

Chladivo: R410A

Pracovný príkon kompresorov: 142 kW

Príkon ventilátorov kondenzátora: 16 kW

Príkon čerpadla: 11 kW

Elektrické napájanie: 400V-3~-50Hz

Prúd max.: 350A*

Teplota okolia: 25 °C

Regulácia výkonu (spínaním jednotlivých kompresorov): 6°C

Kvapalina: 38 % eh. glykol

Teplota kvapaliny na vstupe t1 /výstupe t2: -8 °C/-11 °C

Prietok: 101 m3/hr

Tlaková strata výparníka: 53 kPa

Výtlačná výška k dispozícii: cca 18m (1,8 bar)

Pripojenie kvapaliny: Vstup/výstup príruby: DN150 PN 16

Hlučnosť (akustický tlak Lp v 10m): 58dB (A)

Náplň chladiva: 180 kg

Rozmery:

Dĺžka: 7350 mm

Šírka: 2300 mm

Výška: 2700 mm

Hmotnosť: 4900 kg

Rekuperácia:

jedná sa o dva rekuperačné výmenníky zapojený vo výtlačnom potrubí chladiaceho okruhu, v každom okruhu jeden. Vo výmenníku sa využíva teplo prehriatych pár chladiva na ohrev vody či iného média na ďalšie využitie. Technické parametre rekuperácie: Výkon: 2 x 39kW pri ohreve vody z 30 °C na 50 °C pri teplote okolia +25 °C a behu jednotky na plný výkon Pripojovacie rozmery: 2 x (2 x 1 ¼“) Prietok vody: 2 x 1,7m3/h Tlaková strata: 2 x 2kPa

Nákresy:

Fotovoltická časť projektu:

SPOLOČNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

• Prúdové a napäťové sústavy

Rozvodná sústava : 3+N+PE ~ 50 Hz 230/400V/TN-C-S

3+PEN ~ 50 Hz 230/400V/TN-C 2DC 0-1000V IT

• Prostredia

Prostredia, v ktorých budú uložené zariadenia a rozvody, boli určené odbornou komisiou a bol vypracovaný protokol o určení prostredí. Protokol je súčasťou technickej dokumentácie tohto projektu. Krytie elektrických prístrojov, predmetov a zariadení a prevedenie el. inštalácií musí vyhovovať do uvedených prostredí v zmysle STN 33 2000-5-51. Krytie elektrických predmetov vzhľadom na prostredie bude podľa STN 33 2000-5-51 nasledovné:

• AB5, AD1 - rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál - min IP 2x

• AB4 - rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál - min IP 2x

• AB8, AD2, AF2, AN2, AR2 - el. prístroje a inštalačný materiál - min. IP 43

- rozvádzače - min. IP 43

V priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch sa riadiť podľa normy STN 33 2000-7701

Projektované el. zariadenia majú minimálne také krytie ako je požadované STN 33 2000-5-51, vo väčšine prípadov však majú väčšie krytie ako je požadované STN 33 2000-5-51.

• Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Ochrana je prevedená v súlade s STN 33 2000-4-41/2007, ktorej odpovedajú nasledujúce ustanovenia: Všeobecne:

Základná ochrana (v minulosti ochrana pred priamym dotykom alebo pred dotykom živých častí) je prevedená za normálnych podmienok niektorým z týchto opatrení:

základná izolácia živých častí (čl. 411.2; príloha A, čl. A.1); prekážky alebo kryty (čl. 411.2; príloha A, čl. A.2); zábrany (čl.

410.3.5; príloha B, čl. B.2);

Ďalšia špecifikácia fotovoltickej časti sa nachádza v projektovej dokumentácii a technickej správe

TEPELNÉ ČERPADLO

Logatherm WLW276-41 V

Reverzibilné monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda určené na vykurovanie a chladenie, možnosť prevádzky: monoenergetická, bivalentná alebo bivalent-regeneratívna s možnosťou prevádzky podľa rôznej tarify za elektrickú energiu. Riadenie troch vykurovacích okruhov, cudzieho zdroja tepla a ohrev TUV. Vonkajšia inštalácia, jednotka s dvomi kompresormi. Regulátor HMI je súčasťou dodávky, montáž na stenu v interiéri. Hlukovo optimalizované zariadenie.

Vysoké výkonové čísla COP vďaka výkonným kompresorom a optimálnym otáčkam ventilátora. Zabezpečená prevádzková bezpečnosť vďaka senzorickému sledovaniu okruhu chladiva. Rozmrazovanie teda prebieha podľa požiadavky snímačov reverzným chodom okruhu chladiva v najkratšom možnom časovom intervale s možnosťou sledovania množstva tepla. Snímače výstup/spiatočka/vonk. teplota súčasťou dodávky. Prepojenie medzi jednotkou vonku a regulátorom vnútri zabezpečí kábel 5x 0,75mm2 do 40m ak je jednotka napájaná z TČ, kábel 3x 0,75mm2 tienený do 300m ak je jednotka napájaná samostatne.  (dodávka stavby) Optimalizované chladenie vďaka integrovanému 4-cestnému ventilu

Rozsah dodávky: Základná jednotka tepelného čerpadla

- Integrované čerpadlo Grundfos CME 10

- 3-cestný ventil pre TÚV

Možnosť zapojenia až 16 jednotiek do kaskády.

Technické dáta:

Teplota zdroja tepla: -20...+44°C Teplota výstupu -4°C/max: 60°C Výkony kW (COP): 1 kompresor:

A-7/W35: 40,6 kW (2,83) A2/W35: 53,2 kW (2,83) A7/W35: 62,1kW (3,9) Chladenie kW (EER): A35/W18: 75,6 (3,3)

A35/W7: 55 (2,6)

Chladivo: R32 GWP (675)  / 14 kg

Elektrické pripojenie: 3×400, 50 Hz, 40,5 A, kábel 3x25mm²

V×Š×H / kg: 1480 x 2204 x 1042 mm / 530 kg